Załącznik nr 3

Formularz cenowy Część I

| l.p. | Charakterystyka | jm | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół systemowy Dane techniczne: - głębokość 80cm - szerokość 120cm - wysokość 76cm Stelaż wykonany z zamkniętego profilu 3,5x2,0cm Nogi stołu z rury stalowej minimum Ø50mm gr.1,5mm. Konstrukcja malowana proszkowo w kolorze białym matowym Blat płyta wiórowa, trójwarstwowa grubości 22mm, pokrycie laminat HPL o grubości 0,40mm. Krawędzie biurka trwale zabezpieczone doklejką ABS grubości min. 1,0mm Blat w kolorze Klon naturalny. Specyfikacja poz. 1 | szt | 18 |  |  |  |  |
| 2 | Krzesła zielone Dane techniczne : wysokość [mm] 790 - 870 szerokość [mm] 420 - 500 głębokość [mm] 480- 520 Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki (kubełka). Kubełek ma być zabezpieczona laminatem w kolorze zielonym (trwałe, odporne na ścieranie). Kubełek ze sklejki ma mieć grubość min 10 mm, oparcie ma być elastyczne, sprężyste i komfortowe, Stelaż ma być wykonany z profili stalowych o przekroju lub średnicy 16 - 20 mm, gr. 1,5 - 2 mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne mają być spawane a nie gięte, wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu). Przednie nogi mają być prostopadłe do siedziska i umieszczone w taki sposób, aby nie wychodziły poza obrys siedziska. Tylne nogi mają być wysunięte na zewnątrz (na boki) od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeseł w rzędy stanowiły dystans pomiędzy krzesłami zwiększając przestrzeń dla użytkownika. Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę. Stelaż ma być mocowany do siedziska w taki sposób aby od strony osoby siedzącej niewidoczne były śruby łączące (widoczna lita struktura. Do stelaża mają być przymocowane filcowe osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu. Stelaż malowana proszkowo w kolorze białym matowym. Specyfikacja poz. 2 | szt. | 45 |  |  |  |  |
| 3 | Krzesło szare Dane techniczne : wysokość [mm] 790 - 870 szerokość [mm] 420 - 500 głębokość [mm] 480- 520 Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki (kubełka). Kubełek ma być zabezpieczona laminatem w kolorze szarym (trwałe, odporne na ścieranie). Kubełek ze sklejki ma mieć grubość min 10 mm, oparcie ma być elastyczne, sprężyste i komfortowe, Stelaż ma być wykonany z profili stalowych o przekroju lub średnicy 16 - 20 mm, gr. 1,5 – 2 mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne mają być spawane a nie gięte, wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu). Przednie nogi mają być prostopadłe do siedziska i umieszczone w taki sposób, aby nie wychodziły poza obrys siedziska. Tylne nogi mają być wysunięte na zewnątrz (na boki) od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeseł w rzędy stanowiły dystans pomiędzy krzesłami zwiększając przestrzeń dla użytkownika. Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę. Stelaż ma być mocowany do siedziska w taki sposób aby od strony osoby siedzącej niewidoczne były śruby łączące (widoczna lita struktura. Do stelaża mają być przymocowane filcowe osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu. Stelaż malowana proszkowo w kolorze białym matowym. Specyfikacja poz. 3 | Szt. | 33 |  |  |  |  |
| 4 | Krzesło niebieskie Dane techniczne: wysokość [mm] 790 - 870 szerokość [mm] 420 - 500 głębokość [mm] 480- 520 Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki (kubełka). Kubełek ma być zabezpieczona laminatem w kolorze niebieskim (trwałe, odporne na ścieranie). Kubełek ze sklejki ma mieć grubość min 10 mm, oparcie ma być elastyczne, sprężyste i komfortowe, Stelaż ma być wykonany z profili stalowych o przekroju lub średnicy 16 - 20 mm, gr. 1,5 – 2 mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne mają być spawane a nie gięte, wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu). Przednie nogi mają być prostopadłe do siedziska i umieszczone w taki sposób, aby nie wychodziły poza obrys siedziska. Tylne nogi mają być wysunięte na zewnątrz (na boki) od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeseł w rzędy stanowiły dystans pomiędzy krzesłami zwiększając przestrzeń dla użytkownika. Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę. Stelaż ma być mocowany do siedziska w taki sposób aby od strony osoby siedzącej niewidoczne były śruby łączące (widoczna lita struktura. Do stelaża mają być przymocowane filcowe osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu. Stelaż malowana proszkowo w kolorze białym matowym. Specyfikacja poz. 4 | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Krzesło czerwone Dane techniczne : wysokość [mm] 790 - 870 szerokość [mm] 420 - 500 głębokość [mm] 480- 520 Siedzisko i oparcie ma być wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki (kubełka). Kubełek ma być zabezpieczona laminatem w kolorze czerwonym (trwałe, odporne na ścieranie). Kubełek ze sklejki ma mieć grubość min 10 mm, oparcie ma być elastyczne, sprężyste i komfortowe, Stelaż ma być wykonany z profili stalowych o przekroju lub średnicy 16 - 20 mm, gr. 1,5 – 2 mm. Wszystkie elementy konstrukcyjne mają być spawane a nie gięte, wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu). Przednie nogi mają być prostopadłe do siedziska i umieszczone w taki sposób, aby nie wychodziły poza obrys siedziska. Tylne nogi mają być wysunięte na zewnątrz (na boki) od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeseł w rzędy stanowiły dystans pomiędzy krzesłami zwiększając przestrzeń dla użytkownika. Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę. Stelaż ma być mocowany do siedziska w taki sposób aby od strony osoby siedzącej niewidoczne były śruby łączące (widoczna lita struktura. Do stelaża mają być przymocowane filcowe osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu. Stelaż malowana proszkowo w kolorze białym matowym. Specyfikacja poz. 5 | Szt. | 6 |  |  |  |  |
| 6 | Fotel obrotowy Podstawa pięcioramienna metalowa z kółkami jezdnymi z tworzywa sztucznego średnicy 65mm; - Konstrukcja fotela metalowa. Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane pianką o wysokiej gęstości napełniania, mechanizm synchroniczny z regulacją bujania oraz regulacją pochylności oparcia i siedziska. Regulowane podłokietniki, - Regulacja wysokości, - Regulacja głębokości siedziska, - Regulacja podparcia lędźwiowego, - Regulacja kąta nachylenia siedziska, Fotel z zagłówkiem z płynną regulacją kąta położenia - Tapicerka w kolorze niebieskim Certyfikat zgodności z normą PN -EN 1335 -1 oraz PN - EN 1335 -2. Fotel obrotowy ma spełniać założenia określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973). Specyfikacja poz. 9 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Stolik pod projektor Stół z projektorem z 2 poziomami (42 x 50/40 x 35 cm), z regulacją wysokości, na kółkach Dane techniczne Górna platforma : Wymiary minimalne 42 x 50 cm, Nośność: min.10 kg, Płynna regulacja wysokości w zakresie: min. 85-110 cm, Płynny przechył od -35 ° do + 35 °, Obrót wokół osi słupa o 360 ° Dolna platforma: Wymiary minimalne 40 x 35 cm, Nośność minimum 10 kg, Płynna regulacja wysokości w zakresie: min 70-95 cm, Płynny przechył od -35 ° do + 35 °, Obrót wokół słupa o 360 ° Zamontowane, stabilne ograniczniki na obu półkach zapewniają zabezpieczenie przed zsunięciem się projektora i laptopa. Podstawa jezdna stalowa minimum na czterech płynnie obracających się kółkach, z możliwością blokowania co najmniej dwóch kółek na czas prezentacji. Specyfikacja poz. 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Sofa Dane techniczne - Szerokość 204cm - Głębokość 89cm - Wysokość 78cm - Wysokość siedziska 44cm - Wysokość prześwitu 15cm Wymiary +/- 5cm Sofa na nogach Rama oparcia i siedziska: sklejka, płyta pilśniowa, płyta wiórowa, lite drewno Poduszka siedziska: watolina poliestrowa, Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 35 kg/m3 Tkanina:100 % poliester Noga lity dąb, okleina dębowa, stal, lakier bezbarwny Poduszki siedziska wypełniono pianką o wysokiej sprężystości oraz watoliną poliestrową. Pokrycie wykonane z poliestrowej tkaniny, barwionej w masie. Materiał o gładkim splocie i efekcie dwubarwnym. Pokrycie łatwe do utrzymania w czystości Specyfikacja poz. 10 | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Puf Dane techniczne - Szerokość 77cm - Głębokość 65cm - Wysokość 44cm - Wysokość siedziska 44cm - Wysokość prześwitu 15cm Wymiary +/- 5 cm Puf na nogach Rama siedziska: sklejka, Płyta pilśniowa, Płyta wiórowa, włóknina polipropylenowa, watolina poliestrowa, lite drewno Poduszka siedziska: watolina poliestrowa, Pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości (zimna pianka) 35 kg/m3 Noga lity dąb, okleina dębowa, stal, lakier bezbarwny Poduszki siedziska wypełniono pianką o wysokiej sprężystości oraz watoliną poliestrową. Pokrycie wykonane z poliestrowej tkaniny, barwionej w masie. Materiał o gładkim splocie i efekcie dwubarwnym. Pokrycie łatwe do utrzymania w czystości. Specyfikacja poz. 11 | szt. | 2 |  |  |  |  |

Uwaga!  Krzesła w poz. 2,3,4,5 muszą mieć takie same wymiary. Różnią się tylko kolorami.

_______________________________
                                                                                                                                       Data i podpis