Załącznik nr 4

Formularz cenowy część II

| l.p. | Charakterystyka | jm | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szafa Szafa składa się z 6 segmentów tworzących całość Dane techniczne: długości całej szafy ~234 cm wysokość całej szafy ~320 cm (na całą wysokość pomieszczenia) szerokość jednego segmentu 39cm, głębokość jednego segmentu 45cm W szafie mają być wydzielone przestrzenie na segregatory. Dwa dolne skrajne segmenty należy wykonać z półką i rurką umożliwiającą wieszanie ubrań Podział poziomy jednego segmentu na dwie części Całość szafy wykonana z płyty meblowej oklejonej okleiną HPL w kolorze Klon naturalny. Konstrukcja, półki płyta grubości 22mm. Drzwi, płyta grubości 18 mm. Każde drzwi wyposażone w zamek patentowy z kluczem. Poszczególne moduły mają być ze sobą skręcone. Podział i parametry zgodnie z rysunkiem. Specyfikacja poz. 7 | kpl | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Biurko Dane techniczne: Rozmiar blatu 140x80 (42x120) cm (blat w kształcie litery „L”) Wysokość biurka 75cm Blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości min 25 mm w kolorze - Klon naturalny zabezpieczonej 2mm obrzeżem ABS, dolny panel kryjący i nogi (ścianki) wykonane z płyty wiórowej w tym samym kolorze co blat, owalne przepustki kablowe umożliwiające prowadzenie kabli pod blatem Pod biurkiem kontener na kółkach z szufladą i zamykaną półką, szerokość 40 cm Szuflada i półka zamykana na zamek patentowy Specyfikacja poz. 8 | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Meble kuchenne Zabudowa mebli kuchennych z płyty wiórowej grubości min 18mm pokryte matą akrylową 0,7-0,8mm w kolorze szarym, meble kuchenne stojące mają być wyposażone w blaty kuchenne wykonane z płyty wiórowej o grubości min 38mm koloru klon naturalny Blaty mają być pokryte okleiną HPL o grubości min 0,40 mm, zabudowa kuchenna ma obejmować blat z wycięciem na zlew, płytę indukcyjną, montaż zlewu, montaż płyty indukcyjnej, montaż okapu z pochłaniaczem, zabudowa wewnątrz ma być wykonana zgodnie z wiedzą techniczną i doświadczeniem Wykonawcy, podział zabudowy ma przewidywać półki oraz szuflady, półki mebli kuchennych mają mieć kolor szary, meble kuchenne mają być na nóżkach, które można regulować, maskownicę między podłogą a obudową mebli zakrywającą nóżki należy wykonać z płyty wiórowej grubości 18 mm w kolorze antracyt metalik, wszystkie widoczne krawędzie mają być oklejone listwą PCV lub PP w kolorze płyty, Fronty drzwi szafek i szuflad mają być wykonane z płyty wiórowej grubości min 18 mm pokryte matą akrylową 0,7-0,8mm w kolorze szarym uzupełnieniem frontów szafek i szuflad są uchwyty stalowe Uwaga: Wykonawca ma wykonać meble zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem. Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu do akceptacji rysunki poglądowe zabudów zawierające dokładne wymiary oraz wybraną kolorystykę mebli. Wymiary nominalne wynikające z dokumentacji budowlanej dopasować do warunków budowlanych. Wykonawca ma kompleksowo wyposażyć meble kuchenne w: okap zabudowany w szafce, zabudowywaną płytę grzejną indukcyjną 4 polową, piekarnik, zlew dwukomorowy z blachy nierdzewnej, ociekacz w szafce, armaturę kuchenną, syfon z korkiem, segregatory szufladowe. Podział i parametry geometryczne rysunek Nr 03 Wskazane odcienie szarości i klonu do uzgodnienia zamawiającym przed przystąpieniem do realizacji. Szczegółowy opis w specyfikacji pkt 12, 13,14 | Kpl. | 1 |  |  |  |  |

__________________________________________
                                                                                                                data i podpis